Скорость звука.

v = sqrt{ dP over {d%rho }}; v= sqrt{ %chi *{{R * T} over %mu} } (1)

χ – Показатель адиабаты. Отношение теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме.
R – Универсальная газовая постоянная.
T – Температура в градусах Кельвина.
μ – Молярная масса.

Парциальное давление насыщенного пара, эмпирическая формула, от -45ºC до 45ºC .
P_н = 1.84 * 10^11 * e^ left( - {{5330} over {T}} right ) (2)

Расчет парциального давления по относительной влажности.
P_п = { f_1 } over { 100 } * P_н (3)

Влажный воздух — смесь водяного пара и сухого воздуха. Давление влажного воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара. Молярная масса влажного воздуха.
%mu = r_в*%mu_в + r_п*%mu_п (4)

rв - Объемная доля сухого воздуха.
rп - Объемная доля водяного пара.

r_в = P_в over P = { (P - P_п) } over P (5); r_п = P_п over P (6)

%mu = 28.98 - 10.944 * {{ P_п } over P} (7)

Молярная масса водяного пара.

Состав воздуха.
O_2^{21%} + N_2^{ 78% } + Ar_2^{ 0.5%} + CO_2^{ 0.5% } (8)

Состав воды.
H_2^2 + O^1 (9)

Молярная масса через количество вещества.
%mu_{ cp } =( sum from{1} to{n} M_i*v_i ) / ( sum from{1} to{n} v_i ) (10)
%mu_{ cp }(воздуха) = {( 0.21 * 32 + 0.78 * 28 + 0.005 * 40 + 0.005 * 44 )} over { 0.21 + 0.78 + 0.005 + 0.005 } = 28.98 г over моль (11)
%mu_{ cp }(воды) = {( 2 * 1.0 + 1 * 16)} over 1000 = 18 г over моль (12)

Проверка влияния влажности на скорость звука.

Пусть температура постоянная и равна 20º C или 293K. Рассчитаем скорость для сухого воздуха.

v = sqrt{ 1.4 * 8.31446262 * 293 over 0.02898 } = 343,05656 m over s

Теперь рассчитаем скорость звука при той же температуре, но 100% влажности. Сначала получим молярную массу влажного воздуха, для этого нам требуется парциальное давление.
P_н = 1.84*10^11 * e^{ left(-{5330 over 293} right )} = 2314,792465 Па

Рассчитывать будем для нормального атмосферного давления.
%mu = 28.98 - 10.944 * {2314.792465 over 101325} = 28,72998 г over моль

Наконец получим скорость.
v = sqrt{ 1.4 * 8.31446262 * 293 over 0.02872998 } = 344,546 m over s

При изменении влажность на 100%, получаем изменение скорости на 1,489 m/s.

В табличку можно вносить значения: температуры, влажности, давления, времени задержки. Будут рассчитаны: скорость и дистанция.
V = sqrt(1,4*8,31446262*(temperature+273) / (0,02898 - 184000000000 * exp(-5330/(temperature+273)) * 10,944 / (pressure*101325/760) / 100000 * humidity) )